Отчет

О сравнительном изучении эффективности элиминационных свойств воздухоочистителя «Супер-плюс-турбо» в комплексном лечении больных аллергическими заболеваниями

Москва 2002

Воздействие факторов окружающей среды на организм человека приводит к росту числа  аллергических заболеваний, ухудшению качества жизни пациентов с данной патологией.

Воздух содержит естественные аэроаллергены, способные вызвать сенсибилизацию организма (бытовые, грибковые, пыльцевые, бактериальные) так и химические агенты (соли тяжелых металлов, табачный дым , органические и неорганические вещества).

В комплексном лечении больных аллергическими заболеваниями ведущее место занимает элиминация специфических (аллергенов) и неспецифических ( раздражающих) факторов из окружающей пациента среды.

Электронный воздухоочиститель (ВО) Супер -Плюс-Турбо (производитель ООО «Чистый воздух», г. Орел) предназначен для элиминации из воздуха пыльцы растений, спор грибов, продуктов жизнедеятельности домашних животных, и клещей, мелкодисперсной домашней пыли, неприятных запахов, табачного дыма.

Принцип устройства ВО основан на эффекте «ионного ветра», возникающего при коронном разряде. Его работа сопровождается насыщением очищенного воздуха отрицательными ионами кислорода.

# Цель исследования

Изучение эффективности элиминационных свойств ВО «Супер-плюс-турбо» в комплексном лечении больных аллергическими заболеваниями.

# Задачи исследования

Изучение сравнительной эффективности очистки воздуха в больничных палатах от микробной флоры, грибов, пыльцы аллергенных растений.

Сравнительная оценка состояния пациентов в условиях использования ВО «Супер-плюс-турбо».

Исследование проведено в отделении Бронхиальная астма Института иммунологии МЗ РФ в период с 28 мая по 28 июня 2002 года, что соответствовало сезону цветения луговых трав в регионе г. Москвы.

# Материалы и методы

Обследование проведено одновременно в 4 больничных палатах одинаковой кубатуры. В трех палатах было размещено по четверо больных поллинозом, из них- 8 женщин, 4 мужчин. Клинические проявления поллиноза в данной группе больных проявлялись в виде риноконъюнктивального синдрома, приступов бронхиальной астмы средней тяжести течения (11 пациентов), ринита и сенной бронхиальной астмы легкого течения у 1 больного.У всех пациентов при обследовании выявлена сенсибилизация к пыльце луговых трав (тимофеевка, ежа, мятлик и проч.), домашней пыли. У трех пациентов отмечен сопутствующий хронический обструктивный бронхит. В четвертой (контрольной палате) больные отсутствовали.

Диагноз установлен с помощью стандартного аллергологического и общеклинического обследования.

Воздухоочистители были размещены в трех палатах. В одной из палат выполнялись контрольные исследования без применения воздухоочистителя.

Во вторую палату устанавливали ВО «Супер-плюс-турбо». В третьей палате находился ВО «Супер-плюс-турбо». В четвертую палату размещали ВО фирмы «Honeywell», Италия. Эффективность очистки воздуха оценивали по анализу анкет, которые заполняли больные. Последние включали сведения о жалобах больных до и после истечения срока обследования, количестве и характере приступов удушья, риноконъюнктивального синдрома. Учитывали количество, дозы и ритм приема бронхолитиков, симпатомиметиков и препаратов базисной терапии.

Оценка содержания микрофлоры воздуха проводилась методом седиментации с расчетом количества колоний в 1 м3 воздуха по формуле:

## , где

А - количество колоний , выросших на агаре в чашке Петри, Б- площадь чашки в см3,

К- коэффициент времени экспозиции открытой чашки(при 5 мин – 1, 10 мин - 2,15 мин -3 и проч.)

Сравнительное изучение содержание аллергенной пыльцы в воздухе клинических палат аллергологического отделения и содержание пыльцевых зерен в атмосфере исследуемого района г. Москвы проводилось с   помощью   аппарата   Дюрама,   работающего   по   принципу гравиметрического оседания взвешенных в воздухе частиц .

Аппарат устанавливали на балконе 5 этажа здания Института иммунологии, расположенного у южного района широколиственных лесов с елью.

Пыльцу из воздуха больничных палат    улавливали без использования аппарата (гравитационным методом).На горизонтальной поверхности устанавливали предметные стекла, покрытые глицериново-желатинов>.-м составом . Стекла меняли 1 раз в 24 часа . Идентификация и подсчет осевших за сутки пылевых зерен проводилась с помощью светового микроскопа и оценивались средней величиной, пересчитанной на 1 см 3 .

Отдельно исследована пыль, собранная с касеты прибора «Супер-плюс-турбо» на наличие пыльцевых зерен.

# Условия исследования

1. Изучение состава воздуха до начала обследования ( в исходном состоянии).

2. Изучение состава воздуха через 1 час работы прибора.

3. Изучение состава воздуха через сутки работы прибора.

4. Изучение состава воздуха через 7 суток после работы прибора.

Полученные результаты

В  течение  часового  мониторинга  субъективные  и объективные показатели состояния больных в контрольной и опытной группе исследования не изменялись.

Однако,   уже   через   сутки   наблюдения   в   палатах   с воздухоочистителями пациентами отмечено улучшение свойств воздуха -наличие «свежести», отсутствие посторонних запахов, уменьшение симптомов ринита, конъюнктивита.

В течение всего периода наблюдения 12 пациентов 9 отметили улучшение соматического состояния, уменьшение числа и тяжести приступов удушья, улучшение носового дыхания и, как результат, - снижение потребности в симпатомиметиках, бронхолитиках, улучшение показателей ФВД.

Клинический эффект оценен как отличный у 2-х больных поллинозом, хороший - у 7, удовлетворительный - у 3-х пациентов.

При отличном эффекте  у пациентов   прекращался насморк, приступы  затрудненного дыхания, отсутствовала  потребность  в бронхолитиках,  симпатомиметиках,  антигистаминовых  препаратах. Хороший эффект связан с редкими приступами удушья, существенным сокращением     приема бронхолитиков, симпатомиметиков, антигистаминных препаратов. При удовлетворительном эффекте частота приступов несколько сокращалась, но сохранялась потребность в препаратах базисной терапии и ингаляционных симпатомиметиках.

Следует отметить, что при улучшении самочувствия первыми исчезали риноконъюнктивальные симптомы.

Существенного отличия в состоянии больных, находившихся в контрольной палате (без ВО) не отмечено.

### Табл. 1

Основные показатели проходимости бронхов у больных сезонной бронхиальной астмой.

| Показатель ФВД | Контрольная палата | Палаты с воздухоочистителями |
| --- | --- | --- |
|  |  | Супер-плюс-турбо | ВО Honeywell |
| Объем форсированного выдоха за 1 мин. | До обследования |
|  | 68,30 ± 4,5 | 69,31 ± 3,1 | 68,45 ± 4,1 |
|  | После обследования |
|  | 68,40 ± 3,2 | 75,41 ± 4,3 | 76,23 ± 3,4 |

Увеличение показателей бронхиальной проходимости отмечено в группе больных, в комплексном лечении которых применяли один из ВО.

Результаты изучения проб воздуха в исследуемых помещениях на содержание бактериальной и грибковой обсемененности   в исходном состоянии и после работы воздухоочистителя представлены в табл.2.

Табл. 2

Содержание микробной микрофлоры и спор грибов в исследуемом воздухе.

| Условия исследования | Исследуемый показатель | Исходный фон | 1 час работы ВО | 1 сутки работы ВО | 7 суток работы ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В палате ВО «Супер-плюс-турбо». Больные отсутствуют. | Общая обсемененность | 320 кол. | 480 кол. | 300 кол. | 0 кол. |
|  | Споры грибов | 0 кол. | 0 кол. | 0 кол. | 0 кол. |
|  | Стрепток. гемолитический | 160 кол. | 80 кол. | 240 кол. | 0 кол. |
| В палате 4 больных. ВО отсутствует | Общая обсемененность | 1360 кол. | 720 кол. | 400 кол. | 720 кол. |
|  | Споры грибов | 0 кол. | 0 кол. | 0 кол. | 0 кол. |
|  | Стрепток. гемолитический | 400 кол. | 240 кол. | 100 кол. | 90 кол. |
| В палате 4 больных. ВО Honeywell. | Общая обсемененность | 2400 кол. | 800 кол. | 240 кол. | 0 кол. |
|  | Споры грибов | 800 кол. | 80 кол. | 0 кол. | 0 кол. |
|  | Стрепток. гемолитический | 560 кол. | 400 кол. | 160 кол. | 0 кол. |
| В палате 4 больных. ВО Супер-Плюс-Турбо. | Общая обсемененность | 1200 кол. | 240 кол. | 0 кол. | 0 кол. |
|  | Споры грибов | 0 кол. | 0 кол. | 0 кол. | 0 кол. |
|  | Стрепток. гемолитический | 160 кол. | 80 кол. | 0 кол. | 0 кол. |

Уровень общей обсемененности в исходном состоянии в 4-х палатах варьировал от 160 до 2400 колоний на 1 м3.До начала обследования плесневые грибы зарегистрированы в 1 палате.

Уже через 1 час работы ВО Супер-плюс-турбо значительно снижается как общая обсемененность - соответственно, количество колоний пагогенной флоры (гемолитического стрептококк). Эта тенденция сохраняется и в течении суток работы ВО. Через 7 суток в помещениях с воздухоочистителями грибковой и бактериальной обсемененности не обнаруживается.

С целью изучения элиминационных свойств ВО Супер-полюс-турбо у больных поллинозом проведены аэрополинологические исследования. Результаты представлены в табл 3.

Табл 3.

Количество пыльцевых зерен в атмосферном воздухе и в воздухе

больничных палат в динамике

| Объект исследования | Количество пыльцевых зерен до начала исследования. | Количество пыльцевых зерен спустя 1 час после начала исследования | Количество пыльцевых зерен после 24 часов от начала исследования | Количество пыльцевых зерен после 7 суток от начала исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | 60 | 58 | 52 | 59 |
| 4-х местная палата без ВО | 21 | - | 19 | 20 |
| 4-х местная палата с ВО Honeywell | 19 | 8 | 3 | 0 |
| 4-х местная палата с ВО Супер-плюс-турбо | 15 | 9 | 1 | 0 |

Установлено, что уровень пыльцевых зерен, в атмосферном воздухе колебался по дням и составил от 60 до 52 пыльцевых зерен в 1 см3. В образцах обнаружена пыльца семейства злаковых(тимофеевка, ежа сборная, овсяница, райграс, костер), а также пыльцевые зерна щавеля, единичные - березы, сосны. Отмечены посторонние включения как органические, так и минеральные. В палатах с ВО Супер-плюс-турбо уровень пыльцы значительно снизился на второй день наблюдения

По завершении исследования (7 суток) в палатах с ВО пыльцевых зерен не обнаружено. Образцы, находившиеся в больничных палатах свободны от минеральных и органических включений.

Отдельно исследовалась осевшая пыль из прибора Супер-плюс-турбо. Из-за сильной загрязненности сосчитать кол-во пыльцевых зерен и дифференцировать их не представилось возможным. Обнаружено большое содержание пыльцевых зерен луговых трав.

Таким образом, через 7 суток работы прибора Супер-плюс-турбо бактериальной и грибковой обсемененности в исследуемых помещениях не обнаруживается. Наличие пыльцы в больничных палатах не отмечено.

Эффективность прибора Honeywell не превышает эффекта прибора Супер-плюс-турбо. Отмечено что у отечественного прибора очищающая способности нарастает быстрее.

Выводы

1. Выявлена элиминационная способность отечественного технического устройства Супер-плюс-турбо от микробной и грибковой флоры.

2. Воздухоочиститель Супер-плюс-турбо способен эффективно очищать воздух от аэроаллергенов (пыльцы растений, спор грибов,частиц пыли).

3. Сравнительное изучение эффективности применения отечественного ВО Супер-плюс-турбо и ВО Honeywell (Италия) существенных различий не выявило. Супер-плюс-турбо экономичен в использовании, практически не создает внешних шумов, удобен в эксплуатации.

4. За время наблюдения не выявлено отрицательного действия от применения ВО Супер-плюс- турбо на дыхательные пути больных бронхиальной астмой.

5. Применение ВО Супер-плюс-турбо может быть рекомендовано в комплексном лечении больных бронхиальной астмой.

| Исполнитель Стар.научн.сотр. К.м.н. |  | Г.П.Бондарева |
| --- | --- | --- |